## Slide 1: 全栈仿真：让网络等待回到推理服务
2026.10.19 | MoE推理 · Scale-Out网络
目标：解释MoE跨机通信为何拖慢Decode，并比较等资源优化方案
请求与组批
LLMServingSim
模型 / batch / KV
逐请求专家选择
任务与字节生成
本项目生成器
逐层路由＋专家放置
COMP / SEND / RECV
依赖执行
Chakra → ASTRA
计算与通信任务图
前驱满足才发起
网络仿真
原生RDMA ns-3
机内抽象＋跨机RDMA
NIC、交换机、队列
完成与服务推进
实际完成回调
数据就绪→后继计算
整轮完成→下轮组批
实际完成事件反馈：多个副本共用同一持续网络，网络等待改变后续进度
已有验证
关注的网络结果
真实路由：4卡 / 2机 / 2Pod，两层两步
规模：128卡单EP；256/512卡多EP4副本
Dispatch/Combine等待 → Decode步长
固定任务与资源，定位NIC及各层交换出口
当前范围：KV已就绪的Decode；计算为声明成本；千卡两次超时，尚未验收。
Notes: 第一页：全栈仿真——让网络等待回到推理服务
我们的目标，是解释MoE推理中的跨服务器通信为什么会拖慢生成，并比较在相同资源下，怎样的部署和通信方式更合适。研究重点是网络：token被送到哪些专家，这些专家放在哪些GPU上，通信又经过哪个NIC和交换机出口，最后怎样影响本轮以及下一轮Decode。
这里说的“全栈”，是把请求调度、计算与通信任务、网络传输和服务反馈连接起来。它并不意味着已经模拟了GPU每个时钟周期，也不意味着已经覆盖训练、Prefill和所有推理模型。
这条链路分成五步。第一步，由LLMServingSim根据请求、batch和KV状态选出本轮任务，并读取相应请求在当前层、当前Decode位置的专家选择。第二步，结合专家放置，把这些选择变成明确的计算、发送和接收任务，算清每个GPU对之间的通信字节。第三步，用Chakra保存依赖，由ASTRA在前驱完成后执行任务。第四步，将跨机消息交给独立的原生RDMA ns-3后端，在同一持续网络里模拟发送、路由、交换机排队和流控；同机通信使用共享同一时钟的简化织构。第五步，将实际完成反馈上去：接收数据就绪后，后续计算才能继续；整轮完成后，前端才能推进请求、决定下一轮组批。
因此，我们输入的是带依赖的任务，而不是预先写死开始和结束时间的数据包表。多个推理副本共享同一网络状态，可以互相争用资源。网络慢了，会改变后面的计算和服务进度。
目前，四份真实R1路由已经完成4卡、两台服务器、两个Pod、两层两步的接入核验；完整结构Qwen基准中，128卡单EP和256、512卡多EP4副本已有完成证据。这几套实验的任务并不相同，不能拿完成时间直接计算扩卡加速比。千卡两次均在600秒预算处超时，还没有完整验收；计算也仍使用声明成本，GPU标签不能当作A100或H100的实机校准结果。

## Slide 2: 拟增加细节：从流量热点走向网络机制
2026.10.19 | MoE推理 · Scale-Out网络
优先深化Scale-Out网络：先证明瓶颈，再选择一种优化机制
拟补细节
在现有基础上增加什么
要回答的问题
01 路由与通信组织
扩展真实样本与热点时序；补目的节点去重、
机内汇聚—跨机—机内分发，计入准备/转发成本。
热点是否跨机集中？
分层通信能否减少等待？
02 连接与分层容量
已有Clos/rail/plane输入；补共享NIC与跨rail中继，
明确GPU亲和、逐层带宽与等资源分流。
瓶颈在哪个共享出口？
多路径何时有效？
03 协议等待与归因
已有完成回调与摘要；补有界队列时序、
PFC/ECN反馈和慢轮次的关键依赖链。
慢在发送、排队还是确认？
哪段等待真正拖慢服务？
04 校准与规模效率
补匹配A100/H100及消息形状的测量；
拆分构图、执行与写出成本，再验收千卡。
预测与实机相差多少？
千卡能否在预算内完成？
验证路径：真实 / 打乱 / 均匀路由＋等容量放置＋固定带宽预算
先做小图机制对照，再做硬件校准与代表性规模验证；拟增细节不作为已完成能力。
Notes: 第二页：拟增加细节——从流量热点走向网络机制
接下来，我们不打算平均地扩展所有功能，而是围绕一个问题增加必要细节：真实专家偏好和物理部署，在什么条件下会形成跨机网络的关键等待，怎样在不增加总资源的情况下减少这些等待。
第一类细节是路由与通信组织。现在已经能保留真实专家选择，并生成GPU对通信矩阵；接下来需要扩展来源明确的请求样本，保留热点持续性和专家共选关系，同时研究目的GPU或节点去重，以及“机内汇聚、跨机交换、机内分发”的分层通信。必须把打包、转发、合并和缓冲代价一起计入，不能只计算减少的跨机字节。热门专家也不必然形成网络拥塞：如果它就在请求本卡，跨机流量可能反而更少。
第二类细节是物理连接与分层容量。我们已有Clos、Agg、rail和平面的参数化输入；下一步需要补清多GPU共享NIC、GPU与NIC亲和、跨rail中继和实际分流机制，分别检查ToR、Agg和Core出口。比较单平面、多平面或不同拓扑时，要固定总带宽并记录交换端口等资源，避免把多加硬件带来的收益算成算法收益。现有小例中，双平面并没有自动更快，这正说明需要看实际消息和路径。
第三类细节是协议等待与跨层归因。现有网络已经有数据就绪、ACK完成和队列摘要，但摘要不能说明一段等待如何持续。我们想为选定端口增加有界的队列时序，并关联PFC暂停、ECN拥塞标记、拥塞控制反馈，以及计算的真实前驱。最终要判断慢在端侧发送、交换机排队还是确认反馈，哪些等待真正推迟了服务，而不是把所有等待简单相加。
第四类细节是校准与规模效率。需要在匹配的A100或H100、软件和消息形状下采集计算及通信数据，再检查留出负载中的预测误差；同时拆分构图、ASTRA执行、逐包事件和写出成本，在保留网络争用语义的前提下改善仿真效率，最后重新验收千卡。
验证顺序是：先在小图比较真实路由、保留频率的顺序打乱和均匀控制，再做等容量专家放置及固定带宽对照；确认网络机制后，选择专家放置或分层通信中的一种方法，完成硬件校准和代表性规模验证。最后希望形成的成果，是有明确适用边界的网络方法、可复核论文和可重复使用的实验基准。